## Slide 1: Subnetting
Birzeit University
Electrical and Computer Engineering Department
ENCS 4130
Summer Semester 2022/2023
Ibrahim A. Nemer

## Slide 2: Subnetting
172.16.20.0/25 10101100.0001000.0001010.00000000
Network ID: 172.16.20.0/25
Lowest ID: 172.16.20.1/25
Broadcast: 172.16.20.127/25
Highest ID: 172.16.20.126/25
Range: 172.16.20.1 --- 172.16.20.126

## Slide 3: Subnetting
192.168.1.0/24 11000000.10101000.00000001.00000000
We would like to have 3 networks.
2N= #Network  the closest 22= 4 11000000.10101000.00000001.00000000
2N-2= #Hosts
Network | 1st Host | Last Host | Broadcast
192.168.1.0/26 | 192.168.1.1/26 | 192.168.1.62/26 | 192.168.1.63/26
192.168.1.64/26 | 192.168.1.65/26 | 192.168.1.126/26 | 192.168.1.127/26
192.168.1.128/26 | 192.168.1.129/26 | 192.168.1.190/26 | 192.168.1.191/26

## Slide 4
 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20
Bit Positional Value | 128 | 64 | 32 | 16 | 8 | 4 | 2 | 1
Subnet Mask | 128 | 192 | 224 | 240 | 248 | 252 | 254 | 255
2nd Byte Prefix | /9 | /10 | /11 | /12 | /13 | /14 | /15 | /16
3rd Byte Prefix | /17 | /18 | /19 | /20 | /21 | /22 | /23 | /24
4th Byte Prefix | /25 | /26 | /27 | /28 | /29 | /30 | --- | ---

## Slide 5: Subnet Mask
We need 6 networks of:
172.16.32.0/19 10101100.00010000.00100000.00000000
172.16.32.0/22
172.16.36.0/22
172.16.40.0/22
172.16.44.0/22
172.16.48.0/22
172.16.52.0/22
Network
Subnet Mask= 255.255.252.0

## Slide 6: Subnet Mask
We need 3 networks of:
192.168.16.0/24 11000000.10101000.00010000.00000000
192.168.16.0/26
192.168.16.64/26
192.168.16.128/26
Network
Subnet Mask= 255.255.255.192

## Slide 7: Subnet Mask
We are assigned 172.16.32.0/19 10101100.00010000.00100000.00000000 and we have 5 networks of different sizes:
B: 1000 hosts, A: 500 hosts, C: 200 hosts, D: 60 hosts and E: 50 hosts
First, we arrange the networks in descending order:
Using the table in slide 4, we calculate the network IDs
Name | # of Hosts | # of bit required | Network ID
B | 1000 | 32 – 10 = 22 | 172.16.32.0/22
A | 500 | 32 – 9 = 23 | 172.16.36.0/23
C | 200 | 32 – 8 = 24 | 172.16.38.0/24
D | 60 | 32 – 6 = 26 | 172.16.39.0/26
E | 50 | 32 – 6 = 26 | 172.16.39.64/26